## Slide 1
数字逻辑基础与Verilog设计
---时序篇

## Slide 2
第6章 同步时序电路

## Slide 3
本章内容
同步时序电路的基本设计步骤举例（Moore型）
Mealy型状态机及举例
同步计数器设计与同步时序电路分析

## Slide 4: 6.1 时序电路介绍
电路结构：包含存储电路和组合电路，且存储电路必不可少。存储电路由若干触发器构成，其输出状态q必须反馈到组合电路输入端；
特点：任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入；还与电路原来的状态有关。如，串行加法器。
图6.1.时序电路的一般形式
串行加法器

## Slide 5: 6.1 时序电路介绍
时序电路中的三类信号（对应三类方程）：
存储电路的输出状态q，与输入信号W共同决定组合电路I的输出，为存储电路提供输入激励信号D。
存储电路状态Q和输入信号W作为组合电路II的输入，产生输出Z。
图6.1.时序电路的一般形式

## Slide 6: 6.2 时序电路分类
根据存储电路中触发器的动作特点不同:
同步电路（Synchronous）：所有触发器具有统一的时钟源；触发器状态变化与时钟脉冲同步。
异步电路（Asynchronous）：没有统一的时钟脉冲，电路中触发器的状态更新有先有后，异步进行。
根据触发器的输出是否与输入有关:
穆尔型（Moore）: 输出仅取决于当前电路状态。
米利型（Mealy）：输出与当前的状态及输入信号有关。
时序电路又称有限状态机（FSM，Finite State Machines）

## Slide 7
6.3 同步时序电路举例
设计同步时序逻辑电路的一般步骤：
确定电路输入、输出，状态个数，以及每个状态所代表的意义，得到状态转换图/表。
降低电路成本，对状态进行优化，并用二进制对状态编码。
激励方程可以由次态方程确定，也可以由驱动表确定。
自启动可以通过设置复位信号，也可以通过修改电路来解决

## Slide 8: 6.3 同步时序电路举例
通过一个简单实例介绍时序电路的设计过程
例1：车速自动控制电路。设计要求：按照一定时间间隔检测车速，若两次或以上连续检测到超速，产生控制信号减速。
图6.2 输入输出的信号时序
1、逻辑抽象-建立原始状态图和状态表。
① 确定输入、输出变量，定义其对应的含义
利用一个时钟定义时间间隔，测速仪给出w信号，w=1表示超速， w=0表示未超速。当相邻时钟周期w连续出现11，在下一个时钟沿输出控制信号z=1，否则z=0.

## Slide 9: 6.3 同步时序电路举例
例，汽车速度自动控制电路：
②确定电路的状态数，建立原始状态转换图或状态表
有限状态机中的状态数，影响触发器的使用个数。
状态A：初始态。若连续两次检测到w=0，或w由1到0，则保持（回到）状态A，且z=0
状态B：若第一次检测到w=1，则进入状态B，此时z=0；
状态C：若连续两次检测到w=1，则进入状态C，且z=1；
图6.3 状态图

## Slide 10: 6.3 同步时序电路举例
现态 | 次态 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
A B C | A B A C A C | 0 0 1
图6.4 状态表
② 确定电路的状态数，建立原始状态转换图或状态表
为了状态的约简与分配，一般需要将状态图转换为状态表
输出z为当前状态（现态）下的值

## Slide 11: 6.3 同步时序电路举例
现态 | 次态 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
A B C | A B A C A C | 0 0 1
图6.4 状态表
2、状态化简和分配
给每一个状态指定一个二进制代码，形成二进制状态表。
ABC三个状态，可用两个状态变量q2、q1表示（存在无关项）。
每个状态变量可以由一个触发器来实现。
输出z只与当前状态有关，与输入w无关，属于Moore型时序电路
现态 q2q1 | 次态 Q2Q1 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
00(A) 01(B) 10(C) 11 | 00 01 00 10 00 10 ×× ×× | 0 0 1 ×
图6.5 状态分配表

## Slide 12: 6.3 同步时序电路举例
3、选择触发器，得到次态方程，激励方程和输出方程：
现态 q2q1 | 次态 Q2Q1 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
00(A) 01(B) 10(C) | 00 01 00 10 00 10 | 0 0 1
D2 = w(q2+q1)
D1 = wq'2q'1
z = q2
若选用D触发器，画出状态转换驱动表：
现态 |  | 输入 | 次态 |  | 输出 | 激励信号 | 
q2 | q1 | w | Q2 | Q1 | z | D2 | D1
0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 | 0 1 0 1 0 1 × | 0 0 0 1 0 1 × | 0 1 0 0 0 0 × | 0 0 0 0 1 1 × | 0 0 0 1 0 1 × | 0 1 0 0 0 0 ×
00 01 11 10
01
q2q1
w
1
1
D2= wq1 +wq2
00 01 11 10
01
q2q1
w
D1= wq'2q'1
× ×
1 ×
×

## Slide 13: 6.3 同步时序电路举例
根据激励方程和输出方程，画出电路（图中未画出Reset_n）：
驱动方程：D2 = w(q2+q1) , D1 = wq'2q’1 ；
输出方程： z = q2
图6.8 D触发器实现“11”序列检测器

## Slide 14
图6.9. 时序图
1
0
1
0
1
0
1
0
Clk
w
q1
q2
1
0
z
6.3 同步时序电路举例
时序图：

## Slide 15: 6.3 同步时序电路举例
现态 q2q1 | 次态 Q2Q1 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
00(A) 01(B) 10(C) | 00 01 00 10 00 10 | 0 0 1
现态 |  | 输入 | 次态 |  | 输出 | 激励信号 |  |  | 
q2 | q1 | w | Q2 | Q1 | z | J2 | K2 | J1 | K1
0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 | 0 1 0 1 0 1 × | 0 0 0 1 0 1 × | 0 1 0 0 0 0 × | 0 0 0 0 1 1 × | 0 0 0 1 × × × | × × × × 1 0 × | 0 1 × × 0 0 × | × × 1 1 × × ×
状态转换真值表(驱动表)
若选用JK触发器:

## Slide 16: 6.3 同步时序电路举例
00 01 11 10
01
q2q1
w
1
× ×
J2= wq1
× ×
00 01 11 10
01
q2q1
w
1
K2= w'
× × ×
× × ×
00 01 11 10
01
q2q1
w
1
× ×
J1= wq'2
× ×
00 01 11 10
01
q2q1
w
K1=1
× 1 × ×
× 1 × 1
00 01 11 10
01
q2q1
w
1
z = q2
1
×
×
JK 触发器特性方程：Q=J∙q'+K'∙q
Q2 = w∙q2+ w∙q1 = w∙q2+ wq1∙q'2 =>J2=wq1 , K2=w'
Q1 = wq'2q'1 = wq'2∙ q'1 + 0 ∙ q1 =>J1=wq'2 , K1=1
触发器的激励方程也可以对状态方程进行香农展开得到
卡诺图化简：

## Slide 17: 6.3 同步时序电路举例
驱动方程：J2=wq1, K2=w' ；J1=wq'2 , K1=1
输出方程：z = q2
JK触发器实现“11”序列检测器
根据驱动方程和输出方程，画出电路

## Slide 18: 6.3 同步时序电路举例
module simple(clk, rst_n, w, z);
input clk, rst_n, w;
output z;
reg [2:1] q, Q;
parameter [2:1] A=2’b00,B=2’b01,C=2’b10;
always @ (w,q)
case(q)
A: if(w) Q = B;
else Q = A;
B: if(w) Q = C;
else Q = A;
C: if(w) Q = C;
else Q = A;
default: Q=2’bxx;
endcase
always @ (posedge clk, negedge rst_n)
if(!rst_n) q <= A;
else q <= Q;
assign z=(q==C);
endmodule
现态 q2q1 | 次态 Q2Q1 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
00(A) 01(B) 10(C) | 00 01 00 10 00 10 | 0 0 1
Moore型FSM的Verilog代码
图6.29 多段式描述Moore型FSM

## Slide 19: 6.3 同步时序电路举例
对上述电路进行优化：状态分配问题
通常情况下，状态编码的方案不一样，所得到的输出函数和驱动函数也不同，设计出来的电路复杂度也不同。
状态分配的任务：
  确定编码长度；
  寻找一种最佳的或者接近最佳的状态分配方案。
编码长度：根据状态数M确定状态变量（即触发器）个数n
  最小化n原则：满足2n-1≤M≤2n
  最大化n原则：n = M
  如何方案最佳？

## Slide 20: 6.3 同步时序电路举例
现态 | 次态 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
A B C | A B A C A C | 0 0 1
图6.4 状态表
现态 q2q1 | 次态 Q2Q1 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
00(A) 01(B) 11(C) 10 | 00 01 00 11 00 11 ×× ×× | 0 0 1 ×
图6.5 状态分配表
最小化原则下的状态分配原则：（优先考虑第一条）
相同输入下，具有相同次态的现态，尽可能分配相邻的编码；
相邻输入下，同一个现态的次态，尽可能分配相邻的编码；
输出完全相同的现态，尽可能分配相邻的编码；
最小化状态表中出现次数最多的状态，分配逻辑0。

## Slide 21: 6.3 同步时序电路举例
现态 |  | 输入 | 次态 |  | 输出
q2 | q1 | w | Q2 | Q1 | z
0 0 0 0 1 1 1 | 0 0 1 1 1 1 0 | 0 1 0 1 0 1 × | 0 0 0 1 0 1 × | 0 1 0 1 0 1 × | 0 0 0 0 1 1 ×
现态 q2q1 | 次态 Q2Q1 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
00(A) 01(B) 11(C) | 00 01 00 11 00 11 | 0 0 1
由转换表画出状态转换驱动表，得到次态方程

## Slide 22: 6.3 同步时序电路举例
Q2 = wq1
Q1 = w
z = q2
若选用D触发器， D2 = wq1 ，D1 = w；
若选用JK触发器， Q =J∙q'+K'∙q；
Q2 =w∙q1=wq1∙q'2+ wq1∙q2
=>J2=wq1,K2=(wq1)'
Q1 =w= w∙q'1+w∙q1
=>J1=w,K1=w'
由次态方程确定激励方程：

## Slide 23: 6.3 同步时序电路举例
现态 | 次态 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
A B C | A B A C A C | 0 0 1
图6.4 状态表
最大化原则下的状态分配问题：
独热码编码：最大n原则，每个状态只有一个状态变量为1，其余为0。三个状态ABC，分别取值为001，010，100.其余5种状态为无关项。
现态 q3q2q1 | 次态 Q3Q2Q1 | 输出 z
 | w=0 w=1 | 
001(A) 010(B) 100(C) ××× | 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 ××× ××× | 0 0 1 ×
图6.20 独热码状态分配表

## Slide 24: 6.3 同步时序电路举例
现态 |  |  | 输入 | 次态 |  |  | 输出
q3 | q2 | q1 | w | Q3 | Q2 | Q1 | z
0 0 0 0 1 1 × | 0 0 1 1 0 0 × | 1 1 0 0 0 0 × | 0 1 0 1 0 1 × | 0 0 0 1 0 1 × | 0 1 0 0 0 0 × | 1 0 1 0 1 0 × | 0 0 0 0 1 1 ×
×
00 01 11 10
00
01
11
10
q3q2
q1w
×
×
×
0
×
×
0
×
1
1
0
×
0
×
×
Q3= wq'1
×
00 01 11 10
00
01
11
10
q3q2
q1w
×
×
×
0
×
×
0
×
0
0
1
×
0
×
×
Q2= wq1
×
00 01 11 10
00
01
11
10
q3q2
q1w
×
×
×
1
×
×
1
×
0
0
0
×
1
×
×
Q1= w'
×
00 01 11 10
00
01
11
10
q3q2
q1w
×
×
×
1
×
×
0
×
1
0
0
×
0
×
×
z= q3

## Slide 25: 6.3 同步时序电路举例
对上述电路进行优化：状态分配问题
 | 独热码： 001，010，100 | ABC: 00, 01, 10 | ABC: 00, 01, 11
次态方程和输出方程 | Q3= wq'1 Q2= wq1（被综合掉） Q1= w’, z = q3 | Q2 = w(q2+q1) Q1 = wq'2q'1 z = q2 | Q2 = wq1 Q1 = w z = q2
特点 | 触发器数目增多； 对于复杂电路，独热码的输出表达式更简单，电路速度更快； | 触发器数目较少，不同的编码（状态分配）对应的复杂度不同。对于复杂电路，门电路的延时较大。 | 
本例中不同的状态分配方法比较