## Slide 1
数字逻辑基础与Verilog设计
---时序篇

## Slide 2
第6章 同步时序电路

## Slide 3
本章内容
时序的基本设计步骤举例（Moore型）
Mealy型状态机及举例
  串行数据检测：车速控制电路、串行加法器、奇偶校验器等。
  同步计数器设计与同步时序电路分析

## Slide 4: 6.4 实例1：车速控制电路
将上例中“车速控制电路”做如下修改“当连续两次检测到w=1时，在相同时钟周期内，输出控制信号z=1，否则z=0.”
现态 | 次态 | 输出 z
 | w=0 w=1 | w=0 w=1
A B C | A B A C A C | 0 0 0 1 0 1
输出Z与电路的原始状态及当前输入信号有关，属于Mealy型FSM
图6.22 输入输出的信号时序

## Slide 5: 6.4 实例1：车速控制电路
现态 | 次态 | 输出 z
 | w=0 w=1 | w=0 w=1
A B C | A B A C A C | 0 0 0 1 0 1
现态 | 次态 | 输出 z
 | w=0 w=1 | w=0 w=1
A B | A B A B | 0 0 0 1
状态化简和分配
分析状态B和C：以B或C为起始状态，在输入w相同的情况下，产生相同的输出z。B与C为等效状态。
现态 | 次态/输出z
 | w=0 w=1
A B | A/0 B/0 A/0 B/1
图6.23 FSM状态图和状态表（紧凑）

## Slide 6: 6.4 实例1：车速控制电路
状态化简和分配:
现态 q | 次态Q/输出z
 | w=0 w=1
0 1 | 0/0 1/0 0/0 1/1
根据驱动方程和输出方程，画出电路
1
0
1
0
1
0
1
0
Clk
q
w
z
图 6.26 (b) 时序图
(a) 电路

## Slide 7: 6.4 实例1：车速控制电路
米利型 穆尔型

## Slide 8: 6.4 实例1：车速控制电路
module simple(clk, rst_n, w, z);
input clk, rst_n, w;
output reg z;
reg [2:1] q, D;
parameter [2:1] A=1’b0,B=1’b1;
always @ (w,q)
case(q)
A: if(w) {z,D} ={0,B};
else {z,D} ={0,A};
B: if(w) {z,D} ={1,B};
else {z,D} ={0,A};
endcase
always @ (posedge clk, negedge rst_n)
if(rst_n) q <= A;
else q <= D;
endmodule
Mealy型FSM的Verilog代码
图6.36 多段式描述Mealy型FSM
现态 q | 次态Q/输出z
 | w=0 w=1
A B | A/0 B/0 A/0 B/1

## Slide 9: 6.5 实例2：串行加法器
第三章讲到行波进位与快速进位加法器均属于n位并行加法器。
串行加法器设计思路：设A、B分别为两个无符号数n位整数
  移位寄存器保存两个加数A、B
  在时钟控制下按位右移，送入加法FSM；将计算结果S送入移位寄存器存储。下一个时钟到达开始接受下一位加数a、b。
Figure 6.39. Block diagram for the serial adder

## Slide 10: 6.5 实例2：串行加法器
Figure 6.40 State diagram for the Mealy-type serial adder FSM.
Mealy型FSM设计：a、b为输入，S为输出
  FSM根据前一位的进位值将产生不同的动作。
  定义两个状态G、H，分别表示进位为0和1的状态，得到状态转换图。
  输出s是当前状态与输入a、b的函数——Mealy型；

## Slide 11: 6.5 实例2：串行加法器
现态 | 次态/输出s
 | ab = 00 01 10 11
G H | G/0 G/1 G/1 H/0 G/1 H/0 H/0 H/1
现态 q | 次态Q/输出s
 | ab = 00 01 11 10
0 1 | 0/0 0/1 1/0 0/1 0/1 1/0 1/1 1/0
Mealy型FSM设计：a、b为输入，S为输出
  将状态图转化为状态表。
  状态编码：G为0态，H为1态。现态变量为q，次态变量为Q；
可得到次态方程和输出方程：
Q：进位输出
q ：进位输入
s ：和位
全加器输出表达式

## Slide 12: 6.5 实例2：串行加法器
图 6.43. Mealy型串行加法器FSM电路
串行加法器可实现一个可以用于任意长度数据相加。
由全加器生成激励信号与输出信号：

## Slide 13: 6.5 实例2：串行加法器
串行加法器完整的电路；
数据通路：处理数据，包括寄存器,计数器,选择器,加法器等.
控制电路：常用有限状态机来控制电路。

## Slide 14: 6.5 实例2：串行加法器
Moore型FSM设计：a、b为输入，S为输出
  根据当前的进位及和位为0或1，定义FSM中的四种状态：
  得到状态转换图。输出s只是当前状态的函数——Moore型；
状态 | G0 | G1 | H0 | H1
进位c/和位s | 0/0 | 0/1 | 1/0 | 1/1

## Slide 15: 6.5 实例2：串行加法器
现态 q2q1 | 次态Q2Q1 | 输出 s
 | ab=00 01 10 11 | 
00 01 10 11 | 00 01 01 10 00 01 01 10 01 10 10 11 01 10 10 11 | 0 1 0 1
Moore型FSM设计：a、b为输入，s为输出
  将状态图转化为状态表。状态编码：G0为00，G1为01，H0为10， H1为11。两个现态变量为q2q1，次态变量为Q2Q1 ；
可得到次态方程和输出方程：

## Slide 16: 6.5 实例2：串行加法器
图 6.47. Moore型串行加法器FSM电路
由全加器生成激励信号：
Mealy型和Moore型FSM主要区别：Mealy型输入的变化会立即反映到输出，而Moore型则在输入改变后的下一个时钟周期，状态机状态改变之后输出才发生变化。
图 6.43. Mealy型串行加法器FSM电路

## Slide 17: 6.7 实例3：串行数据比较器
设计要求：设计一个时序电路，两个输入w1、w2，和一个输出z，并实现对两个输入序列进行比较：如果在任意4个连续时钟周期中w1=w2，电路产生输出z=1，否则z=0.
分析：为了比较w1与w2，令k =w1⊕w2，若k = 0，则二者相等。
A：之前序列从未出现w1=w2；B：连续输入1次w1=w2；
C：连续出现2次w1=w2； D：连续出现3次w1=w2；E：连续出现4次w1=w2；
状态约简
D = E
Present state | Next state | output z
 | k=0 k=1 | k=0 k=1
A B C D E | B A C A D A E A E A | 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

## Slide 18: 6.7 实例3：串行数据比较器
状态分配
00 01 11 10
01
y2y1 Y2
k
0 1 1 1
0 0 0 0
00 01 11 10
01
y2y1 Y1
k
0 0 0 0
1 0 1 1
00 01 11 10
01
y2y1 z
k
0 0 1 0
0 0 0 0

## Slide 19: 6.7 实例3：串行数据比较器
module simple(clk, rst_n,w1,w2,z);
input clk, rst_n, w1,w2;
output reg z;
reg [2:1] y, Y;
wire k;
parameter [2:1] A=2’b00,B=2’b01,C=2’b10,D=2’b11;
assign k=w1^w2;
always @ (k,y)
case(q)
A: if(k) {z,Y}={0,A}; else {z,Y} ={0,B};
B: if(k) {z,Y}={0,A}; else {z,Y} ={0,C};
C: if(k) {z,Y}={0,A}; else {z,Y} ={0,D};
D: if(k) {z,Y}={0,A}; else {z,Y} ={1,D};
endcase
//define the sequential block
always@ (posedge clk, negedge rst_n)
if (!rst_n) y <= A;
else y <= Y;
endmodule
Mealy型FSM的Verilog代码

## Slide 20: 6.8 实例4：奇偶校验电路
设计要求：设计一个3位奇校验Mealy电路，对输入w在3个连续的时钟周期内的每3位数据进行奇校验，即：当且仅当3位长度序列中1的个数位奇数时，输出z=1。
现态 | 次态/输出z
 | w=0 w=1
A B C D | A/0 B/1 C/1 D/0 A/1 B/0 C/0 D/1
状态分析：
A：连续输入“×00”；
B：连续输入“×01”；
C：连续输入“×10”；
D：连续输入“×11”；
Mealy型FSM：输出z与电路的原始状态及当前输入信号有关。
现态q2q1 | 次态Q2Q1/输出z
 | w=0 w=1
00 01 10 11 | 00/0 01/1 10/1 11/0 00/1 01/0 10/0 11/1
状态分配

## Slide 21: 6.8 实例4：奇偶校验电路
选择D触发器实现:
现态q2q1 | 次态Q2Q1/输出z
 | w=0 w=1
00 01 10 11 | 00/0 01/1 10/1 11/0 00/1 01/0 10/0 11/1
00 01 11 10
01
q2q1
w
0 1 1 0
Q2
0 1 1 0
00 01 11 10
01
q2q1
w
Q1
1 1 1 1
0 0 0 0
Q2 =q1，
Q1 =w
z = w⊕q1⊕q2
00 01 11 10
01
q2q1
w
1 0 1 0
0 1 0 1
z

## Slide 22: 6.8 实例4：奇偶校验电路
module simple(clk, rst_n, w, z);
input clk, rst_n, w;
output reg z;
reg [2:1] q, Q;
parameter [2:1] A=2’b00,B=2’b01,C=2’b10,D=2’b11;
always @ (w,q)
case(q)
A: if(w) {z,Q}={1,B}; else {z,Q} ={0,A};
B: if(w) {z,Q}={0,D}; else {z,Q} ={1,C};
C: if(w) {z,Q}={0,B}; else {z,Q} ={1,A};
D: if(w) {z,Q}={1,D}; else {z,Q} ={0,C};
endcase
always@ (posedge clk, negedge rst_n)
if(!rst_n) q <= A;
else q <= Q;
endmodule
Mealy型FSM的Verilog代码
现态q2q1 | 次态Q2Q1/输出z
 | w=0 w=1
A:00 B:01 C:10 D:11 | A/0 B/1 C/1 D/0 A/1 B/0 C/0 D/1

## Slide 23: 6.8 实例4：奇偶校验电路
计算机系统中需要将并行数据进行串行传输，以节省并行互联成本。假设传输的是ASCII字符（7位），通常一个字符占用一个字节，最高位奇校验位。试设计一个奇校验位产生的FSM。

## Slide 24: 6.8 实例4：奇偶校验电路
分析：状态机有两个状态，次态方程为：Y = y⊕w
由于校验位是位于字节的最高位，因此应该采用Moore型FSM。