## Slide 1
数字逻辑基础与Verilog设计
---时序篇

## Slide 2
第6章 同步时序电路

## Slide 3
本章内容
时序的基本设计步骤举例（Moore型）
Mealy型状态机及举例
同步计数器的设计、同步时序电路分析
Verilog编程规范

## Slide 4: 6.9 同步计数器设计
例1：采用JK触发器设计一个按照自然序态变化，能产生一个进位输出的8进制同步加法计数器。要求具有一个输入信号w控制计数。
设计过程:
（1）依题得到状态转换图（w=0时保持现态，未画出），状态已为二进制最简，不要化简与分配。
由于输出Y与输入及计数状态有关，属于Mealy型时序电路。

## Slide 5: 6.9 同步计数器设计
现态 q2q1q0 | 次态Q2Q1Q0 | 输出Y
 | w = 0 1 | 0 1
000 001 010 011 100 101 110 111 | 000 001 001 010 010 011 011 100 100 101 101 110 110 111 111 000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
（2）将状态图转化为状态表。三个现态变量为q2q1q0，次态变量为Q2Q1 Q0。
（3）由状态转换表（卡诺图）得到状态方程与输出方程Y=wq2q1q0：
1
00 01 11 10
00
01
11
10
q2q1
q0w
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
Q2= q2q'1+q2q'0+w'q2+wq'2q1q0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
q2q1
q0w
1
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
Q1= wq'1q0+w'q1+q1q'0
1
00 01 11 10
00
01
11
10
q2q1
q0w
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
Q0= q0w' +q'0w

## Slide 6: 6.9 同步计数器设计
（4）采用JK触发器实现：JK 触发器特性方程：Q=J∙q'+K'∙q
Q2 =q2q'1+q2q'0+w'q2+wq'2q1q0
= (q1q0w)'∙q2+ (q1q0w)∙q'2
=>J2= K2 = q1q0w
Q1 = wq'1q0+w'q1+q1q'0
= wq0∙q'1+(wq0)'∙ q1
=>J1=K1=wq0
Q0= q0w' +q'0w
=>J0=K0=w
Y=wq2q1q0

## Slide 7: 6.9 同步计数器设计
J0=K0= w
J1=K1= wq0 = J0q0
J2= K2 = q1q0w = J1q1
∙∙∙∙
Jn= Kn = Jn-1qn-1
Y=qn ∙∙∙ q1q0
上述电路很容易扩展为大型计数器：
与门的规模与计数位数呈比例增长，可以采用因子分解形式。

## Slide 8: 6.10 同步时序电路分析
时序电路分析目的：找出给定时序电路的逻辑功能, 即找出在输入和Clk作用下，电路的次态和输出的变化规律。
一般步骤：
写出存储电路中的驱动方程及输出方程。
将驱动方程带入触发器的特性方程，得到状态方程。
依次假设初态，代入电路的状态方程、输出方程，求出状态转换表，状态图或时序图。
分析时序电路的外部性能。

## Slide 9: 6.10 同步时序电路分析
例1：具有三个JK触发器的FSM，分析电路功能。
该电路没有输入信号，属于Moore型FSM。
（1）写出每个触发器的驱动方程：
J1 = (q2q3)' , K1= 1
J2 = q1, K2= (q'1q'3)'
J3 = q1q2 , K3= q2

## Slide 10: 6.10 同步时序电路分析
J1 = (q2q3)' , K1= 1
J2 = q1, K2= (q'1q'3)'
J3 = q1q2 , K3= q2
Q1 = (q2q3)'· q'1
Q2 = q1q'2 + q'1q'3q2
Q3= q1q2q'3 + q'2q3
（2）代入JK触发器特性方程：Q=Jq'+K'q ，得到状态方程：
输出方程：Y = q3q2
（3）状态表和状态图：
假设初始状态为q3q2q1=000，代入状态方程和输出方程：

## Slide 11: 6.10 同步时序电路分析
q3 | q2 | q1 | Q3 | Q2 | Q1 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Q1= (q2q3)' · q'1
Q2 =q1q'2+q'1q'3q2
Q3=q1q2q'3+q'2q3
Y = q3q2
注意：检查状态表是否包含所有可能状态

## Slide 12: 6.10 同步时序电路分析
状态图：
（4）时序图：
每过7个时钟信号电路状态循环变化一次，7进制计数功能，Y为进位脉冲，且电路能够自启动。
（5）功能分析：

## Slide 13: 6.10 同步时序电路分析
例2：具有两个D触发器的FSM，分析电路功能。
电路输入信号为A，属于Mealy型FSM。
（1）写出每个触发器的驱动方程：
D1 = q1'
D2= A + q1 + q2

## Slide 14: 6.10 同步时序电路分析
（2）代入D触发器特性方程：Q=D，得到状态方程：
输出方程：
（3）状态表和状态图：
假设初始状态为q2q1=00，代入状态方程和输出方程：
D1 = q1'
D2= A + q1 + q2
Q1 = q'1
Q2 = A + q1 + q2
Y = ( (A'q1q2)'· (Aq'1q'2)')'
= A'q1q2+Aq'1q'2

## Slide 15: 6.10 同步时序电路分析
A | q2 | q1 | Q2 | Q1 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Q1 = q1'
Q2= A + q1 + q2
Y=A'q1q2+Aq'1q'2
注意：检查状态表是否包含了所有可能状态。
（4）功能分析：
A=0时，4进制加法计数器
A=1时，4进制减法计数器

## Slide 16
例3：具有三个D触发器的FSM，分析电路功能。
该电路没有输入信号，属于Moore型FSM。
（1）写出触发器的驱动方程，代入特性方程得到状态方程：
D2 = q1
D1 = (q2+q1) '=q'2q'1
D3 = q2
Q2 = q1
Q1 = q'2q'1
Q3 = q2
6.10 同步时序电路分析

## Slide 17: 6.10 同步时序电路分析
q3 | q2 | q1 | Q3 | Q2 | Q1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
（2）状态表和状态图：设初态为q3q2q1=000，代入状态方程
Q2 = q1
Q1 = q'2q'1
Q3 = q2
000
011
111
001
010
101
110
100
Q3Q2Q1

## Slide 18
Verilog 规范

## Slide 19
1.设计不用的语法
initial，在进行电路设计时候，绝对不要用。只是在仿真时候用来写测试文件。
task/function用于定义任务和函数，设计不用，仿真也很少用。
for/while/repeat/forever，除了for以外，其他三个在设计中绝对不要用，for也慎用。在仿真时，用for产生重复信号，用forever产生时钟，用repeat做一些重复的测试等。会基本就可以了。
integer，用于整型变量，在设计时候不使用，在一些测试可能会用到。记住，用到的类型只有reg和wire。
casex和casez在设计和仿真中最好都不使用。
force/wait/fork，在设计中不要用，在仿真很少用。
#5，延时语句，设计中不使用，无法综合。仿真时使用。
电路设计的语法

## Slide 20
2.设计使用的语法
reg，wire，parameter。信号由本模块产生，并且是用always语句产生的，类型为reg。
使用if else 和 case这两条件语句。
设计使用的算术运算符号，包括“+，-，*，/，%”，尽量少用除法和求余，生成的硬件电路非常大。
逻辑运算“&&，||，！”为了避免歧义，逻辑运算符的两边必须都是1位块的信号。
位运算符号“~，|，^，&”；
移位运算“>>，<<”和拼接运算“{ }”
电路设计的语法

## Slide 21
（1）组合逻辑写法：always@（*） begin 语句 end
（2）同步复位时序逻辑的写法 （3）异步复位时序逻辑的写法
电路设计三种结构
always@（posedge clk）
begin
if（!rst_n） begin
语句 ；
end
else begin
语句 ；
end
end
always@（posedge clk,negedge rst_n）
begin
  if（!rst_n）
  begin
    语句 ；
  end
  else begin
    语句 ；
end
end

## Slide 22
只能用always设计电路，一般用到@posedge clk和@（*）实现任何功能，always语句都不能嵌套。
always语句对“@posedge clk” 都会认为是时钟电路，并且是D触发器的时钟。敏感事件中若为电平信号，则为组合电路。
必须牢记：negedge对应if(!rst_n)，posedge对应if(rst) 。
不要在一个以上的always块中为同一个变量赋值。
在一个时钟周期内，不应该出现块语句执行不完的情况，应该满足时序要求。
always语句中不允许调用子模块。
多条always块是并行执行的，每一个always的书写顺序不影响仿真和综合结果。有组合和时序电路时，建议采用多段式编写代码。
always语句

## Slide 23
过程赋值语句分阻塞和非阻塞赋值，只能出现在always和initial块中。
一般认为，描述组合逻辑电路时，使用阻塞赋值，描述时序逻辑电路，使用非阻塞赋值语句。锁存器电路建模时，用非阻塞赋值。在同一个always块中不要既用非阻塞赋值又用阻塞赋值。
阻塞和非阻塞只能对寄存器型变量赋值，但并不代表综合结果一定包含寄存器。
always语句块内可以使用的语法有: 过程赋值语句、if语句、case语句和循环语句。敏感列表内信号发生变化，always块被激活，从头到尾顺序执行一次，之后返回到@处，等待敏感列表信号发生改变，如此反复。每个always块对应电路一部分。
always语句

## Slide 24
for语句可以被综合，但它一定是要完成整个循环次数的，而不是遇到什么就可以退出，因为它要生成实际电路的。
理解为什么Verilog里面没有break，go to，countinue语句。
不管什么HDL语言都是描述元件结构的，而不是描述功能的，一定要对组合和时序电路的底层原理明白。纯粹功能描述是用来测试用的。
for语句

## Slide 25
if语句只能出现在always和initial块内。
支持三种if类型：if；if-else；if-else-if；
从综合角度考虑，if语句一般会综合成带有优先级的多路器或并行结构的数据选择器。
case多分支选择结构，描述组合电路时default一般不要省略。full case语句会被综合成组合逻辑电路，非full case语句会被综合成时序逻辑电路（包含锁存器）。
除非优先级，否则用case，不用if-else。
if-else和case语句

## Slide 26
总线绝大多数都是inout端口，避免“多驱动”问题，任何一个时刻，一条总线上最多只能有一个inout端口作为输出部件，其余的要么是输入部件，要么就是高阻态。inout 端口必须用三态门实现；定义为wire型。用assign语句赋值；
与inout端口相连的也应该是inout端口，不可能独立存在。而且相连的两个inout端口由一对信号交叉控制，交叉不是相反。
inout端口作为输入必须有reg型缓冲（一个inout两个控制信号）。
Verilog语言不允许将memory作为输入信号。
关于inout类型

## Slide 27
关于时序问题，严格遵守Vivado开发流程，在第一次综合时，最好是在没有任何物理约束的情况下，综合出来的效果最好。查看每个阶段的时序报告，选择implementation跳过Synthesis报告是不可取的行为。Vivado会在implementation阶段对时序不满足的地方倾斜了更多的资源保证时序收敛，但忽略Synthesis的时序问题，会在后期顶层模块集成占用大资源时爆发出来。
建立时间：导致tsu违背的主要两个原因：逻辑级数（Levels）太大或者扇出（Hign Fanout）太大。
关于综合时序问题

## Slide 28
同时开启两个Vivado产生bit流文件可能会发生指向错误。
仿真代码中，输出一定为wire型，输入变量通常为reg型；initial里放重置信号，always里放时钟信号。
模块调用，子模块中信号只能用wire型，不用reg型。
generate-for主要用于创建多个实例化，与for用法基本相同，必须使用genvar变量，且begin语句必须有一个单独的命名。
复位信号非常重要，Xilinx FPGA的寄存器是高电平复位，支持异步和同步。尽量使用同步方式设计电路，尽量采用行为语句完成设计。所有的寄存器都应可以复位。
算术运算时，reg型默认为无符号数，integer型默认为有符号数。若赋值语句中，右边位数宽度小于左边信号宽度时候，需要高位补位，无符号数补0，有符号数补符号位。
常数最好是给出位数，如4‘b0000。
其他说明

## Slide 29: 本章作业
6.3，6.4，6.5，6.6，6.9，6.10，6.11，
6.12，6.15，6.20，6.21，6.23，6.40